## Slide 1: Kurs Pentestera 22/23 WIFI część I
Łukasz Dolata
{{ 11.01.2023 }}

## Slide 2: Plan Prezentacji
Przydatne pojęcia
Czym jest WiFi
Zabezpieczenia WiFi
4-way Handshake
{{ 2 }}

## Slide 3: Przydatne pojęcia
Hashowanie
Funkcja hashująca, funkcja skrótu, funkcja jednokierunkowa, jest to taka funkcja, która powinna posiadać następujące właściwości:
Jednokierunkowa
Bezkolizyjna
Różne dane wejściowe, generują ciąg o tej samej długości
Drobna zmiana na wejściu to duża zmiana wynikowej wartości skrótu
SHA1,2,3; MD5; PBKDF2; Crpt; Bcrypt; Scrypt
{{ 3 }}
Notes: Jednokierunkowa – prawie nie możliwe jest otrzymanie danych wejściowych, znając wartość skrótu
Bezkolizyjna – trudno znaleźć dwa takie same ciągi, które generują taką samą wartość skrótu
Cecha funkcji kryptograficznych, które można uznać za bezpieczne
Sposób działania funkcji jest powszechnie znany i poddany krytyce przez specjalistów
Trochę jak z DNA:
Jak różne to na 100% nie jest to samo
Jak jest zgodność to najprawdopodobniej to to samo, ale może to być też wynik kolizji
MD5, SHA,
Zastosowanie:
Przechowywanie haseł w bazie
Badanie integralność plików (podczas pobierania, czy pobraliśmy właściwy plik)
Podpis cyfrowy, jedna ze składowych ()
Jest jednym z IoC, jeśli ktoś po drugiej stronie globu wykryje złośliwy plik to wystarczy, aby przesłał nam jego hash i jeśli mamy taki sam plik to najprawdopodobniej on też jest szkodliwy, Nie zawsze działa, wiele wirusów to obchodzi dodając losowe dane za każdym pobraniem lub zainfekowaniem złośliwego pliku, co w rezultacie zmienia hash

## Slide 4: Przydatne pojęcia
Kodowanie
zmiana reprezentacji informacji, proces dodawania nadmiarowej informacji, w celu zapewnienia odpowiedniej poprawności transmisji. Dzięki temu mamy możliwości wykrycia błędów powstałych podczas transmisji i korekcji części z nich.
Szyfrowanie
utajnienie tekstu, funkcja zamieniająca tekst jawny w szyfrogram. Szyfrogramu nie da się odczytać bez podania klucza.
{{ 4 }}

## Slide 5: Więcej o Szyfrowaniu
{{ 5 }}
1 klucz publiczny
Szybkie
Przydatne przy szyfrowaniu komunikacji
Komunikacja HTTPS w Internecie (TLS/SSL)
AES, DES
Klucz publiczny i klucz prywatny
Wolne
Przydatne podczas ochrony wrażliwych informacji
Podpisy cyfrowe (RSA)
Szyfrowanie Symetryczne
Szyfrowanie Asymetryczne
Notes: Szyfrowanie symetryczne – ten sam klucz do szyfrowania i odszyfrowania np DES, AES – stosowane praktycznie wszędzie WiFi, dyski twarde, dokumenty Word, większość komunikacji w internecine
Protokół SSL, odpowiadający za bezpieczne połączenie (strony https) działą na zasadzie szyfrowania symetrycznego
Szyfrowanie asymetryczne – różne klucze, znajomość jednego z kluczy nie pozwala na odgadnięcie drugiego np. RSA
Wykorzystywane podczas nawiązywania szyfrowanego połączenia(alg Diffiego-Hellmana), pozwala na wymianę kluczy symetrycznych w kanale narażonym na podsłuch.
Jest wolniejszą metodą niż szyfrowanie symetryczne przez co używa się go tylko gdy potrzebujemy sporadycznego połączenia lub weryfikacji, a nie ciągłej komunikacji,
Np. podpis cyfrowy

## Slide 6: Przydatne pojęcia
Podpis cyfrowy
{{ 6 }}
Notes: Podpis generowany jest poprzez stworzenie skrótu (hash) z dokumentu a następnie zaszyfrowanie go kluczem prywatnym nadawcy,
Taki podpis dołączany jest do wiadomości,
Odbiorca generuje funkcję skrótu z otrzymanego dokumentu a następnie deszyfruje dołączony podpis kluczem publicznym,
Jeśli obydwie funkcje skrótu są takie same to znaczy że podpis jest zweryfikowany a dokument nie został sfałszowny

## Slide 7: Czym jest WiFi
Wifi to zestaw standardów opartych na IEEE 802.11 wykorzystywany do budowy bezprzewodowych sieci LAN
WLAN – Wireless LAN
Medium – powietrze
Trudno kontrolować jego zasięg
Duży zasięg wifi niesie ze sobą ryzyko bezpieczeństwa
Używane szczególnie w IoT, sieciach firmowych, publicznych i domowych jako wygodniejsza alternatywa dla łącza przewodowego
{{ 7 }}
Notes: Czyli jest to medium bezprzewodowe, w postaci fali elektromagnatycznej, mamy do niej dostęp wszędzie gdzie dochodzi sygnał o odpowiedniej mocy, który jest zdolny odebrać i odpowiednio zinterpretować karta sieciowa. Czyli możemy sobie siedzieć na ławce w parku i odbierać sygnał Wifi emitowany z jakiegoś mieszkania w pobliżu, czyli nie musimy fizycznie wchodzić do pomieszczenia.
Dosyć trudno jest fizycznie ograniczyć dostęp do danej sieci.
Zbyt rozszerzony zasięg wifi jest poważnym ryzykiem bezpieczeństwa dla firmy, pozwala to potencjalnemu intruzowi na wejście do sieci firmowej bez obecności w biurze. Wiele urządzeń IoT działa przez wifi co dodatkowo tworzy zagrożenie nawet dla zwykłego obywatela (złodziej otwierający rolety w oknach)

## Slide 8: WLAN vs LAN
{{ 8 }}
Fale radiowe
Unikananie kolizji CSMA/CA
Każde urządzenie z kartą sieciową w zasięgu AP
Występują poważne zakłócenia sygnału
Wycieka na zewnątrz
Łącze kablowe
Wykrywanie kolizji CSMA/CD
Wymagane połączenie przewodowe
Zakłócenia występują, jednak nie są aż tak istotne, chyba że mamy światłowód i nas to nie interesuje
Wymaga fizycznego połączenia
WLAN
LAN

## Slide 9: Standardy wifi i Ich Parametry
{{ 9 }}
Notes: W zależności od tego jaką mamy kartę sieciową to na takiej częstotliwości pracujemy, obecnie karty sieciowe obsługują oba tryby. Dla przykładu moja karta sieciowa, która będzie pracowała w trybie monitorowania obsługuje tylko 2,4 GHz.
Z reguły im wyższa częstotliwość tym mniejszy zasięg(większe tłumienie), ale większa przepustowość

## Slide 10: KANAŁy WIFI
{{ 10 }}
Notes: Pasmo – zakres częstotliwości
Kanał – pasmo częstotliwości używane do transmisji danych
Mamy 13 kanałów w Polsce. Sieć jest rozgłaszana na pojedynczym kanale, ale z reguły zachodzi na inne, w ten sposób sieci się wzajemnie zakłócają. Zazwyczaj kanał wybierany jest automatycznie przez AP, jednak zawsze istnieje możliwość ustawienie statycznego
WLAN działa w paśmie ISM, które jest nielicencjonowane, przeznaczone do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych. W tym paśmie działa bardzo dużo systemów, które mogą się wzajemnie zakłócać.

## Slide 11: Zakłócenia KomuniKacji WIFI
{{ 11 }}
Notes: Inne źródła tłumienia:
Architektura budynku (ściany, drzwi, wyposażenie wnętrza)
Zakłócenia od innych urządzeń pracujących w podobnym paśmie np mikrofalówki, Bluetooth
Co się dzieje z falą:
Odbcie – zmiana kierunku rozchodzenia się fali
Dyfrakcja – uginanie się fali, po napotkaniu przeszkody
Efekt falowodowy – propagacja fal w długich pomieszczeniach
Wielodrogowa propagacja – ten sam sygnał dociera za pomocą więcej niż jednej drogi
Podsumowując – bardzo trudno określić obszar pokrycia – obszar na którym działa sieć

## Slide 12: Rodzaje sieci WIFI
IBSS – Independent BSS
{{ 12 }}
BSS – Basic Service Set
Notes: Ad-hoc – zdecentralizowana struktura, brak głównego urządzenia
Tryb infrastruktury – istnieje centralny access point, z którym komunikują się wszystkie urządzenia(nawet gdy komunikacja odbywa się między urządzeniami podłączonymi do tego samego AP). AP jest połączony z tradycyjną siecią przewodową

## Slide 13: Rodzaje sieci WIFI
ESS – Extended Service Set
{{ 13 }}

## Slide 14: SSID vs BSSID
{{ 14 }}
Service Set Identifier,
Służy do identyfikacji danego ESS, w obrębie którego każdy BSS jest identyfikowany przy pomocy BSSID
wifi-słodkie-kotki
Basic Server Set Identifier,
Adres MAC służący do identyfikacji każdego BSS, oficjalna nazwa BSS, która jest powiązana tylko z jednym AP.
FA:C6:02:D3:4C:CE
SSID
BSSID

## Slide 15: Podstawy bezpieczeństwa sieci WLAN
Automatyczna lub okresowa aktualizacja oprogramowania routera
Ustawienie szyfrowania WPA2
Ustawienie silnego hasła do sieci
Zmiana danych logowania do trybu konfiguracji urządzenia
Wyłączenie możliwości zdalnej konfiguracji routera
Włączenie firewalla
Wyłączenie funkcji WPS
Wyłączenie UPnP
Wyłączenie innych zbędnych funkcji
{{ 15 }}
Notes: Ad5 ze strony sieci publicznej od WAN`u
Ad7 WPS – Wi-Fi protected Setup, umożliwia szybsze i łatwiejsze podłączenie urządzenia poprzez podanie kodu PIN. Dużo wykrytych luk
Ad8 UPnP – Universal Plug and Play – automatyczne przekierowanie portów. Router otrzymuje żądanie przekierowania od usługi. Problem pojawia się w momencie, gdy tą żądającą usługą jest złośliwe oprogramowanie, chociaż jest to raczej bardzo podejrzany ruch, połączenie z serwerami C&C(Command and Control) może być też realizowane innymi metodami np. udawanie zapytań DNS, ruch na porcie 53, DNS trudno zablokować
Ad9 Im mniej niepotrzebnych ficzerów tym mniej miejsc

## Slide 16: Sposoby uwierzytelniania w sieciach WiFi
None
sieć otwarta, otwarty system uwierzytelniania – brak uwierzytelniania
Personal
PSK Pre-shared key, klucz współdzielony, w praktyce to kalsyczne hasło do wifi
Enterprise
wymaga serwera RADIUS, dostęp generowany odgórnie na serwerze
{{ 16 }}
Notes: Sposoby zabezpieczenia None – filtrowanie na poziomie MAC, nie wiem czy można
PSK – klucz współdzielony, znany wszystkim, służy do wygenerowania

## Slide 17: Standardy szyfrowania sieci WiFi
WEP - Wired Equivalent Privacy pierwszy standard szyfrowania stosowany w sieciach WLAN, jego początki sięgają 1999 roku. Największym problemem jest tutaj przesyłanie w sposób jawny wektora IV. Szybko okazało się, że 24 – bitowa długość wektora inicjującego, jest nie wystarczająca
WPA - Wi-Fi Protected Access wprowadzony w 2003 roku, jako tymczasowe rozwiązanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa sieci, likwidując największe podatności znane z WEP
WPA2 - Wi-Fi Protected Access 2 Wprowadzony w 2004 roku, wykorzystuje szyfrowanie AES. Podatny na przechwycenie pakietu
WPA3 - Wi-Fi Protected Access 3 standard wprowadzony w 2018 roku, niestety nie jest jeszcze powszechnie stosowany. Jednym z usprawnień jest uniemożliwienie łamania hasła metodą znaną z WPA2.
{{ 17 }}
Notes: WEP – pierwszy standard szyfrowania stosowany w sieciach WLAN, jego początki sięgają 1999 roku. Największym problemem jest tutaj przesyłanie w sposób jawny wektora IV. Szybko okazało się, że 24 – bitowa długość wektora inicjującego, jest nie wystarczająca. Dość szybko może dojść do kolizji, czyli wystąpienia tej samej wartości wektora IV. To oznacza, że dane są szyfrowane tym samym kluczem. Częste powtarzanie kluczy pozwoliło na atak, który wykorzystuje podobieństwa i zależności między matematyczne między kluczami. Atak ten jest czasami określany jako ‘related key attack’. Stosuje szyfr strumieniowy RC-4, który jest podatny na wspomniane ataki polegające na analizie danych zaszyfrowanych tym samym kluczem, kontrola integralności CRC-32.
WPA – wprowadzony w 2003 roku, jako tymczasowe rozwiązanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa sieci, likwidując największe podatności znane z WEP. Jest podatny na ataki metodą słownikową online i offline, dodatkowo stosuje szyfr strumieniowy RC-4 i TKIP(z połączeniem RC-4) i MIC do kontroli integralność
WPA2 – wprowadzony w 2004 roku, wykorzystuje szyfrowanie AES (Advanced Encryption Standard). Niestety ten standard jest podatny na przechwycenie pakietów podczas procesu uwierzytelniania. Dokładnie chodzi tutaj o operację nazywaną 4-way handshake. Przechwycony pakiet atakujący wykorzystuje do słownikowego łamania klucza. Integralność CCMP
WPA3 – standard wprowadzony w 2018 roku, niestety nie jest jeszcze powszechnie stosowany. Jednym z usprawnień jest uniemożliwienie łamania hasła metodą znaną z WPA2.

## Slide 18: Funkcja WPS
Jest to funkcja umożliwiająca szybsze i łatwiejsze podłączenie urządzenia do sieci.
Opiera się o wciśnięcie przycisku na routerze i podaniu kodu 8 znakowego kodu PIN z obudowy urządzenia
Jest podatna na atak
{{ 18 }}

## Slide 19: Atak na WPS
Problem leży po stronie weryfikacji kodu PIN
Weryfikacja w dwóch etapach (4 cyfry + 3 cyfry)
Ostatnia cyfra to suma kontrolna pozostałych 7
Tylko 11000 kombinacji do sprawdzenia (10^4 + 10^3) mamy na to 2 minuty
Narzędzia które ułatwiają atak: reaver, wash, eapscan, wpscrack
{{ 19 }}
Notes: Podatność związana z podaniem 8 cyfrowego kodu znajdującego na obudowie urządzenia dotyczy sposobu weryfikacji kodu PIN. Okazuje się, że ostatnia cyfra jest sumą kontrolną 7 pozostałych cyfr. Jest to już spore uproszczenie dla atakującego, ponieważ liczba prób, które musi podjąć atakujący spada dziesięciokrotnie. Jednak największą wadą bezpieczeństwa kryptograficznego jest tutaj fakt, że weryfikacja poprawności kodu odbywa się dwuetapowo. Na samym początku sprawdzamy 4 pierwsze cyfry, a następnie 3 kolejne, wiadomo również, że ostatnia cyfra jest sumą kontrolą 7 poprzednich. Znając sposób weryfikacji kodu PIN okazuje się, że teraz musimy sprawdzić w najgorszym przypadku tylko 10^4+10^3 co daje nam tylko 11 000 kombinacji. Do przeprowadzenia ataków na WPS możemy skorzystać z takich programów/skryptów jak: reaver, wash, eapscan, wpscrack.

## Slide 20: 4-way handshake
{{ 20 }}
PTK = PRF(PMK + ANonce + SNonce + MAC(A) + MAC(S))
Notes: Teaser do rpzyszłych zajeć: 4-way handshake
AP to zaczyna bo urządzenia się wcześniej się uwierzytelniają(tu sprawdzają czy obsługują dobry i negocjuja inne parametry 802.11)
PMK = PSK(passphrase, ale nieco przetworzone)
PTK = Pairwise Transport Key, wykorzystywany do szyfrowania wiadomości unicast
GTK = Group Transport Key, szyfrowanie broadcast, każdy klient ma taki sam GTK
MIC = Message Integrity Check
ACK = potwierdzenie, że wszystko działa
Atak nastepuje na 2. strzałce, przechwytujemy i PTK, na ich podstwie jesteśmy w stanie odkryć PMK gdyż jest jedyną brakującą wartością, którą można znaleźć poparzez bruteforce, próbowanie różnych pnk aż do otrzymania takiego ptk jak przechwycony.

## Slide 21: Dziękuję za uwagę!